## Slide 1
颜露新 钟胜
人工智能与自动化学院
2024年春季
计算机组成与嵌入式系统 第十章 DSP处理器技术

## Slide 2: 本章目标
掌握DSP基本概念
熟悉C641X DSP 体系架构
掌握C641X DSP 存储器接口技术

## Slide 3: 10.1 基本概念
DSP
Digital Signal Processing
数字信号处理
Digital Signal Processor
数字信号处理器 本课程重点

## Slide 4: 10.1 DSP芯片的发展历程

## Slide 5: 10.1 DSP芯片的分类
按数据格式分类
定点DSP芯片
浮点DSP芯片
按芯片的用途分类
通用型DSP
专用型DSP
浮点DSP有浮点运算硬件，也可进行定点运算
定点DSP没有浮点运算硬件，浮点运算需要开发环境支持

## Slide 6: 10.1 DSP芯片的性能指标
1.指令周期：即执行一条指令所需要的时间，通常以ns为单位。如TMS320LC549-80在主频为80MHz时的指令周期为13.5ns
2.MIPS (Million Instructions Per Second) :百万条指令/每秒。 如TMS320C6416在时钟为1GHz时的峰值性能可达8000MIPS
3.MOPS (Million Operations Per Second ：百万次操作/每秒。如TMS320C6201在时钟为200MHz时的峰值性能可达2400MOPS
4.MFLOPS (Million Float Operations Per Second ：百万次浮点操作/每秒。如ADSP-TS201S的峰值性能可达110.3GFLOPS

## Slide 7: 10.1 DSP芯片的性能指标
5.Mbps(Million Bits Per Second)：百万位/每秒
如TMS320C6000的总线时钟为200MHz时，其总线数据吞吐率为800M字节/秒
6.MAC执行时间：完成一次乘-累加运算所需时间
大部分DSP可在单周期内完成一次MAC
7.FFT执行时间：完成一个N点FFT运算所需时间
……

## Slide 8: 10.1 主要DSP厂商
TI公司
Motorola公司
ADI公司
Hitachi、NEC、Zilog和 STMicroelectoncs等

## Slide 9: 10.1 国产DSP—仿制之路
上海交大“汉芯”丑闻
2003年2月 推出“汉芯一号”
2006年2月 “汉芯”造假暴露 打磨MOTO
国防科技大学仿制出TI公司C6000系列DSP “飞腾”系列
中科院电子院仿制TI公司TMS320C6455

## Slide 10: 10.1 国产DSP—自主创新之路
中电14所自主研制的华睿DSP
中电38所自主研制的魂芯DSP

## Slide 11
TMS320C5000™
低功耗
手机
电信
数码相机
便携式媒体播放器
医疗器械
最佳测控
电机控制
家用电器
变频电源控制
工业自动化
TMS320C2000™
高性能
无线基站
视频流、 视频会议
视频安防/监控制
医疗成像
TMS320C6000™
10.1 TI公司主推的三大DSP平台

## Slide 12
10.1 C6000系列DSP子系列
C62x子系列：32位定点DSP、1200～2400MIPS
代表器件： TMS320C6205
代表器件： TMS320C6211
C64x子系列：32位定点DSP，4000～5760MIPS
  代表器件： TMS320C6414、C6415、C6416
  数字媒体器件：TMS320DM640、DM641、DM642
C67x子系列：32位浮点DSP、1200～1800MIPS，
900～1350MFLOPS
代表器件： TMS320C6701
代表器件： TMS320C6711、C6712、C6713
C674X子系列：低功耗浮点/定点混合
3648MIPS，2746MFLOPS
C6000多核DSP C647X
KeyStone 多核DSP C665X C667X

## Slide 13: 10.1 ADI公司的DSP
21xx系列，主要以218x,219x系列为代表，内部RAM多，接口丰富，适合用于控制
SHARC系列，32位浮点，包括前期的2106x，2116x和目前的2126x,2136x
TigerSHARC系列，从SHARC发展而来，目前有TS-101s,TS-201,202,203等产品
BlackFin系列，16位高性能定点运算和通用微控制器使用方便的性能结合

## Slide 14: 10.1 DSP芯片的特点
（1）采用超级哈佛结构

## Slide 15: 10.1 DSP芯片的特点

## Slide 16: 10.1 DSP芯片的特点
（2）采用多总线结构
DSP 芯片都采用多总线结构，可同时进行取指令和多个数据存取操作，并由辅助寄存器自动增减地址进行寻址，使 CPU 在一个机器周期内可多次对程序空间和数据空间进行访问，大大提高了 DSP 的运行速度。如：TMS320C54x 系列内部有 P、C、D、E 等 4 组总线，每组总线中都有地址总线和数据总线，这样在一个机器周期内可以完成如下操作：
（1）从程序存储器中取一条指令
（2）从数据存储器中读两个操作数
（3）向数据存储器写一个操作数

## Slide 17: 10.1 DSP芯片的特点
（3）采用流水线技术
每条指令可通过片内多功能单元完成取指、译码、取操作数和执行等多个步骤，实现多条指令的并行执行，从而在不提高系统时钟频率的条件下减少每条指令的执行时间。以四级流水线例子
四级流水线操作过程

## Slide 18: 10.1 DSP芯片的特点
（4）集成功能强大的CPU
DSP的CPU一般包括：算术逻辑运算单元ALU、累加器、硬件乘法器、乘加单元、加法器、桶型移位器、程序地址产生和数据地址产生等部分。
例如：TMS320C6000采用双数据通道和8个功能单元的结构。CPU在单周期内可同时执行8条指令，具有超长指令字(VLIW)操作能力。
TMS320C64xCPU Core( 内核)

## Slide 19: 10.1 DSP芯片的特点
（5）集成专用的硬件乘法器
通用的微处理器中算法指令需要多个指令周期，如 MCS-51的乘法需要4个周期
DSP芯片的特征就是有一个专用的硬件乘法器，乘法可以在一个指令周期内完成，还可以与加法并行进行，完成一个乘法和一个加法只需一个指令周期。
TMS320C3x系列DSP芯片中，有一个硬件乘法器TMS320C6000系列中则有两个硬件乘法器
TMS320C54x系列乘加单元

## Slide 20: 10.1 DSP芯片的特点
（6）特殊的专用指令
许多DSP芯片具有指令重复循环的专用硬件及重复操作指令，能够自动重复执行单条或一段指令，进入重复机制的指令会自动变为单周期指令,大大减少了执行时间
在一条单字单周期指令中分别完成多个操作任务的复合操作指令。由于DSP具有特殊的多总线哈佛结构和CPU硬件，综合了CISC和RISC的优点，大多数指令是复合指令
TMS320C3x用于卷积和付氏变换的位翻转指令和循环寻址指令，多片DSP间通信的互锁指令等
以TMS320C24x的MPYA (乘且累加前次乘积)指令为例
MPYA *+，AR3；设AR为AR1，执行后会发生下列事件：
(1)（PC）+ 1 → PC
(2) （ACC）+ 移位后的（PREG）→ ACC
(3) （TREG）× （数据存储器）→ PREG
(4) （AR1）+ 1 → AR1
(5) 令AR3为当前辅助寄存器AR
(6) ARP=011b ，ARB=001b

## Slide 21: 10.1 DSP芯片的特点
（7）嵌入强大硬件功能
DSP片内配置有大量片内外设，不用外扩很多器件，既可组成独立的应用系统。
DSP芯片具有强大的扩展接口能力，可有效连接一系列外扩器件。
DSP=数字信号处理能力+嵌入式功能
通用DSP片内硬件结构
DSP
CPU内核
测试和开发
仿真接口(JTAG)
通信端口
主机接口
系统时钟
Bootloader
程序存储器
数据存储器
电源控制
模拟I/O
编解码器
定时/计数器

## Slide 22: 10.2 DSP系统的设计过程
需求分析，确定设计目标
算法研究、指标确定
DSP/外围器件选型
硬件设计
硬件调试
软件设计
软件调试
系统集成与测试

## Slide 23: 10.2 图像处理DSP选型原则
定点VS浮点
图像处理一般选用定点
动态范围/精度高 选用浮点
（如 密集的FFT运算）
内存大小
片上内存 访问速度快
偏向大内存
外设接口
功耗
成本

## Slide 24: 10.2 C6000系列DSP开发工具
JTAG仿真器（并口，USB口）
主机与DSP之间的调试通道
DSP调试开发的必选
集成开发环境CCS
Code Composer Studio
TI DSP 开发必需的IDE软件
主机（PC机）

## Slide 25: 10.2 C6000系列DSP开发方式
主机（CCS）+JTAG仿真器+目标硬件板
DSP硬件板
JTAG仿真器
主机（带CCS软件）

## Slide 26: 10.2 集成开发环境CCS
源程序编辑器
编译器
链接器
调试与数据分析
DSP/BIOS和API
RTDX，主机接口和API
高效处理库
CCS构成及接口

## Slide 27: 10.2 DSP软件开发流程
编程语言
常用C语言
汇编语言
线性汇编（混合编程）
算法仿真
PC机/MATLAB等
软件仿真（CCS）
JTAG调试
下载到DSP内部调试
软件固化
固化到程序存储器

## Slide 28: 10.3 TMS320C64x体系结构
CPU
内存
EDMA
外设

## Slide 29: 10.3 C6000系列DSP的功能组成
CPU或者DSP内核
中断控制逻辑
JTAG仿真测试电路
片上存储器
程序存储器 数据存储器
EDMA控制器
片上集成外设
时钟管理电路
启动配置电路

## Slide 30: 10.3 C64x的内核
程序预取单元
指令分包单元
指令译码单元
双数据通路
每通路包含四个功能单元
64个32位寄存器
A/B两组，各32
控制寄存器
控制逻辑
JTAG仿真测试单元
中断控制逻辑

## Slide 31: 10.3 内核功能单元
.L 和.S完成算术和逻辑运算(ALU)
.M完成乘法运算
.D完成数据寻址操作
寄存器组与内存之间的数据交换

## Slide 32: 10.3 控制寄存器组
寻址模式寄存器 AMR
控制状态寄存器 CSR
中断标志寄存器 IFR
中断设置寄存器 ISR
中断清除寄存器 ICR
中断使能寄存器 IER
中断服务表指针 ISTP
中断返回指针 IRP
不可屏蔽中断返回指针 NRP
E1节拍程序计数器 PCE1

## Slide 33: 10.3 C64X的中断
支持16种不同优先级的中断
INT_00 RESET中断 最高优先级
INT_15 最低优先级
INT_00~INT_03四个为不可屏蔽中断
INT4~INT15可编程对应多个中断源
INT4~INT7用户使用的外部中断
NMI为用户可使用的不可屏蔽中断，一般不用

## Slide 34: 10.3 C64X的缺省中断源

## Slide 35: 10.3 中断服务表IST
512Byte的内存块，16个连续的ISFP组成
ISFP 中断服务取指包
每个32Byte，包含8条指令
若中断服务程序超过8条指令，设置跳转指令跳转到其它部分；不足8条指令，使用NOP填充
可将IST搬移到任意256Byte边界对齐的存储单元，基地址由ISTB给定
INT4~INT7用户使用的外部中断
复位中断INT_00 必须存放在地址0处
中断服务表指针 ISTP 定位中断服务程序入口

## Slide 36: 10.3 中断响应过程
接收中断请求
有中断请求时，DSP将IFR对应位置1
中断确认
软件中断和非屏蔽中断，无条件进入相应ISP
可屏蔽中断，需要满足：
当前优先级为最高级
IER中，对应位为1
CSR中GIE位为0，表示允许可屏蔽中断； 中断相应后，不再响应其它中断
直至当前中断返回
IER中NMIE位为1
执行中断服务程序
保护现场，将当前程序指针PC值压入栈顶；
载入中断向量表，将其地址送入PC指针；
执行中断向量表，程序将进入ISR入口；
执行ISR，直至返回；
恢复现场，将栈顶值弹回到PC指针；
继续执行主程序

## Slide 37: 10.3 C64x内存结构
两级存储结构
  L1+L2
  L1分L1P（16KB）、L1D（16KB），靠近内核，访问速度快Cache，用户不可访问
  L2（1MB）靠近外设，访问速度略慢，用户可访问
  L2模式可配置，按字节单位统一编址
  DMA直接访问L2，内核直接访问L1

## Slide 38: 10.3 L1/L2两级结构
L1P
L1D
L2

## Slide 39: 10.3 L2模式可配：调节SRAM和Cache比列

## Slide 40: 10.3 EDMA控制器组成
事件和中断处理寄存器
事件编码器
参数RAM
地址产生单元
事件结束检测器

## Slide 41: 10.3 EDMA控制器功能
外设与L2存储器之间的直接数据传输
独立于CPU内核工作
支持8bit、16bit和32bit数据的存取
提供64个独立通道，四个优先级级别

## Slide 42: 10.3 EDMA的启动
方式一：CPU启动
CPU写ESR寄存器启动1个EDMA通道
适合程序控制的主动数据传输
方式二：同步事件触发
外设中断等事件产生同步信号触发EDMA
适合外设突发数据传输
64个通道的启动是独立的
方式三：链触发EDMA

## Slide 43: 10.3 EDMA与CPU之间关系
双方可独立访问L2，但EDMA优先级低于CPU优先级
EDMA的启动需要CPU设置
EDMA传输完成后需向CPU递交中断信号

## Slide 44: 10.3 外部存储器接口EMIF
可编程，支持多种类型存储器
同步静态存储器
同步动态存储器
异步存储器
C64X提供独立EMIFA、EMIFB接口
EMIFA 64位宽
EMIFB 16位宽
EMIF是DSP数据I/O的重要门户

## Slide 45: 10.3 EMIF控制寄存器

## Slide 46: 10.3 EMIF控制寄存器
全局控制寄存器 GBLCTL
对每个CE空间的公共参数设置
CE空间控制寄存器 CExCTL （x= 0,1,2,3）
对应CE空间的控制寄存器
CE空间二级控制寄存器 CExSEC (x= 0,1,2,3)
控制可编程同步存储器访问的周期时序
SDRAM控制寄存器 SDCTL
控制SDRAM的全体CE空间的参数
SDRAM时序控制寄存器 SDTIM
控制SDRAM刷新周期
SDRAM扩展寄存器 SDEXT

## Slide 47: 10.3 全局控制寄存器 GBLCTL

## Slide 48: 10.3 CE空间控制寄存器 CExCTL

## Slide 49: 10.3 CE空间二级控制寄存器 CExSEC

## Slide 50: 10.4 存储器的分类
需要充放电刷新维持存储信息
易失性
非易失性
静态存储器
动态存储器
工艺方式
供电状态存储信息即维持
断电后信息是否维持
需同步时钟
异步存储器
同步存储器
是否需同步时钟
无需同步时钟
访问端口数量
单端口存储器
双（多）端口存储器
FLASH/PROM/EPROM/EEPROM
SRAM/DRAM
SRAM，容量相对较小
随机访问，效率高
DRAM，容量大
按突发长度访问，效率低
FIFO/DPRAM
访问速度慢
访问速度快

## Slide 51: 10.4 图像处理系统中的存储器
程序存储器——非易失性
存储处理器（DSP/CPU/MCU）的程序数据
存储FPGA配置文件
存储参数或模板数据
在处理过程中不操作或少操作
数据存储器——易失性
图像数据存储量需求大
输入、中间处理、输出环节 帧缓存
数据率平衡调节
嵌入到数据处理环节中，操作频繁
稳定、可靠
操作速度要求不高
容量需求不大
操作速度快
容量需求大
片外，物理存储器件
FLASH/EEPROM
SRAM/DRAM

## Slide 52: 10.4 图像处理中的数据存储器
片内(on-chip)&片外 (off-chip)
片内速度快 容量有限
片外速度慢 容量较大
带宽约束
操作带宽 = 数据位宽×同步操作时钟
静态存储VS动态存储
数据率平衡匹配
片外
存储器
两级存储模式 预存预取
片内存储器
片外存储器
大容量、带宽较高
一般使用动态存储器
片内存储器
小容量、高速访问
一般使用静态存储器
处理器

## Slide 53: 慢速模块与快速处理模块的数据同步
(a) 双RAM乒乓方式
(b) 大容量FIFO或DPRAM缓存

## Slide 54: 10.4 程序存储器—FLASH
1984年东芝舛冈富士雄博士 发明
1988年Intel推出首款NOR FLASH
1989年东芝推出NAND FLASH
NOR型和NAND型
内部存储单元连接方式不同（平行连接 顺序连接）
操作接口不同（NOR 随机存储， NAND按页访问）
NOR容量相对小，NAND容量大

## Slide 55: 10.4 NOR FLASH—SST39VF080
地址线
A[19：0]
数据线
DQ[7：0]
控制线
CE# OE# WE#
电源/地

## Slide 56: 10.4 NOR FLASH—SST39VF080
非易失性存储器，1M×8bit
按扇区（Sector）组织，扇区大小为4KB
16个扇区构成一个块(Block)，64KB
支持扇区、块、整片擦除
只能逐个字节编程
写操作需按照特定协议
读操作速度要求

## Slide 57: 10.4 NOR FLASH—SST39VF080

## Slide 58: 10.4 理解电路时序图
时序图三要素关系：
信号组成、逻辑关系、定时关系

## Slide 59: 10.4 SST39VF080读操作时序
TRC时间—读操作速度 FLASH的关键性时序指标

## Slide 60: 10.4 SST39VF080读操作时序
TRC时间—读操作速度 FLASH的关键性时序指标

## Slide 61: 10.4 擦除流程
编程写入前必须擦除
整片/扇区/块 擦除
擦除速度差别
根据需求选用
擦除后存储内容变为全“1”
擦除等待时间
最多擦除次数有限定

## Slide 62: 10.4 字节编程流程
按字节编程
编程前必须先擦除
编程使存储比特位
“1”—>“0”
不能 “0” —> “1”
编程等待时间

## Slide 63: 10.4 字节编程时序

## Slide 64: 10.4 字节编程时序

## Slide 65: 10.4 操作命令序列
为什么如此？

## Slide 66: 10.4 EMIF可编程异步接口
连接所有的异步存储器
如SRAM、EEPROM、FLASH等
接口时序可编程
以ECLKOUT时钟周期为单位
建立时间(Setup)：访问开始到读/写有效之间时间 最小1
选通时间(Strobe)：读/写有效到无效之间时间 最小1
保持时间(Hold)：读/写无效到访问结束之间时间 最小0
接口信号
AOE# AWE# ARE# ARDY EA ED BE[3：0]#

## Slide 67: 10.4 EMIF可编程异步接口

## Slide 68: 10.4 EMIF可编程异步接口
BCE1空间配置为异步存储器接口
写操作Tsetup \Tstrobe\ Thold时间设置
TSetup + TStrobe +THold ≥ TRC min
TSetup +TStrobe≥TAA max
TStrobe≥TOE max
读操作Tsetup \Tstrobe\ Thold时间设置

## Slide 69: 10.4 EMIF异步接口读时序

## Slide 70: 10.4 EMIF异步接口写时序

## Slide 71: 10.5 数据存储器— FIFO
FIFO(First In First Out) 双端口存储器
数据流管道：数据写入D端，数据读出Q端
与双口RAM相比连线少
无地址线，数据不能随机访问
同步FIFO和异步FIFO(较少用)
FIFO
WCLK
WEN#
D[n-1:0]
FF#
RCLK
REN#
Q[n-1:0]
EF#
FIFO基本模型

## Slide 72: 10.5 数据存储器— FIFO
两种模式
标准模式 standard mode
FWFT(First Word First Through) 模式
写入操作没有差异，读出操作差异：
标准模式在读使能有效的下一周期数据有效
FWFT模式在读使能有效的当前周期数据有效
同步操作 vs 异步操作
读/写两端使用同源时钟—同步操作
读/写两端使用不同源时钟—异步操作

## Slide 73: 10.5 FIFO的使用场合
速度匹配、数据互连
  解决两个设备数据互联问题
  解决两个设备速度差异，保持同步
ADC
FIFO
DSP
时钟域
1
FIFO
时钟域
2

## Slide 74: 10.5 FIFO的使用场合
FPGA内部实现使用FIFO
FPGA厂家都提供FIFO的IP核，用户调用
FPGA图像处理频繁使用FIFO
FIFO使用的要点—判断空/满标志，避免异常
FIFO满异常— 已满，仍然写入
FIFO空异常— 已空，仍然读出
FIFO异常后只能通过复位恢复

## Slide 75: 10.5 FIFO器件 IDT72V36110
128K×36bit
最快达166MHz操作时钟
可编程的Almost Full/Almost Empty信号
独立读写时钟
输入D/输出Q位宽

## Slide 76: 10.5 FIFO-IDT72V36110功能框图

## Slide 77: 10.5 FIFO-IDT72V36110模式设置

## Slide 78: 10.5 标准模式读时序
在当前时钟上升沿采样到读有效（低电平）、下一个时钟上升沿才读取到有效数据
读有效时刻延时一个时钟周期读到有效数据

## Slide 79: 10.5 FWFT模式读时序
在时钟上升沿采样到读有效（低电平）时刻，即读取到数据
读有效时刻读到数据，无时钟周期延时

## Slide 80: 10.5 EMIF可编程同步接口
连接同步存储器
同步FIFO、ZBTSRAM、SBSRAM等
接口时序可编程
接口控制信号
SOE# SOE3# SWE# SADS/SRE#
ECLKOUT1、ECLKOUT2

## Slide 81: 10.5 同步FIFO接口
支持标准模式和FWFT模式的FIFO
读时序差异 写入没有差异
接口时序可编程
设置CExSEC中字段
RENEN字段设置为1
SYNCRL 读出延迟 最大3个周期
SYNCWL 写入延迟 最大3个周期
CEEXT CE#是否提前产生
接口控制信号
SOE# SOE3# SWE# SADS/SRE#
ECLKOUT1、ECLKOUT2

## Slide 82: 10.5 可编程同步接口–写FIFO

## Slide 83: 10.5 可编程同步接口—读FWFT模式FIFO

## Slide 84: 10.5 可编程同步接口—读标准模式FIFO

## Slide 85: 总 结
DSP基本概念、特点、开发流程
C641X DSP 体系架构
FLASH、FIFO存储器接口技术
DSP可编程存储器接口技术